# Το έργο και η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου

Ένας ομογενής δίσκος μάζας 40kg και ακτίνας 0,5m μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα z, ο οποίος είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου και περνά από το κέντρο του Ο. Γύρω από το δίσκο τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου, ασκούμε μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=10Ν.

i) Να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου τη στιγμή t1 όπου το άκρο Α του νήματος έχει μετατοπισθεί κατά x1=4m.

ii) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του δίσκου τη στιγμή t1;

Απελευθερώνουμε τον παραπάνω  δίσκο από τον άξονα και τον τοποθετούμε σε λείο οριζόντιο επίπεδο.

iii) Να βρεθεί ξανά η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δίσκου τη στιγμή που το άκρο Α του νήματος έχει μετατοπισθεί κατά 4m.

iv) Ποιος θα είναι τώρα ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του δίσκου την παραπάνω στιγμή;

v) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα μεταβάλλουμε το μέτρο της δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση F=2t  (S.Ι.), διατηρώντας σταθερή την κατεύθυνσή της. Να βρεθεί η κινητική ενέργεια του δίσκου τη χρονική στιγμή t1=10s.

Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου, ως προς κάθετο άξονα που περνά από το κέντρο του Ι= ½ mR2.

Απάντηση:

Τη στιγμή που το άκρο του νήματος Α έχει μετατοπισθεί κατά x1, η δύναμη F έχει παράγει έργο W=F∙x1, το οποίο μετρά την ενέργεια που δόθηκε στο άκρο του νήματος και μέσω αυτού, στο δίσκο και η οποία εμφανίζεται ως κινητική ενέργεια του δίσκου. Ισχύει λοιπόν ότι:

→

Τη στιγμή t1 ένα σημείο στην περιφέρεια του  δίσκου έχει ταχύτητα (γραμμική) μέτρου υ=ωR. Την ίδια ταχύτητα έχει και κάθε σημείο του νήματος, συνεπώς και το άκρο Α. Αλλά τότε ο ζητούμενος ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του δίσκου είναι:

Ισοδύναμα:

Και στην περίπτωση αυτή δίνεται ίση ενέργεια στο δίσκο W=F∙x1=40J, όπως και προηγουμένως. Τώρα όμως ο δίσκος θεωρούμε ότι εκτελεί σύνθετη κίνηση και η κινητική του  ενέργεια δίνεται από την εξίσωση:

(1)

Αλλά από το 2ο νόμο του Νεύτωνα ΣF=mαcm → F=mαcm   (2) και

Στ=Ι∙αγων → FR= ½ mR2∙αγων → 2F=mR∙αγων (3)

Αλλά τότε κάθε στιγμή θα ισχύει:

(4)

και , οπότε έχουμε:

→

Κάθε σημείο του νήματος, συνεπώς και το άκρο Α, έχει την ίδια ταχύτητα με το σημείο Β του δίσκου, στο σχήμα (σε κάτοψη). Αλλά:

υΒ=υcm+υγρ= ½ ωR +ωR =

Οπότε για το ζητούμενο ρυθμό έχουμε:

Από το γενικευμένο νόμο του Νεύτωνα για τη σύνθετη κίνηση του δίσκου παίρνουμε:

- Μεταφορική κίνηση:

Κάνουμε το διάγραμμα F-t όπως στο διπλανό σχήμα, όπου το εμβαδόν του γκρι τριγώνου είναι αριθμητικά ίσο με τη μεταβολή της ορμής του κέντρου μάζας. Έτσι παίρνουμε:

Ρτ-Ραρχ= ½ 10∙20kg∙m/s=100 kg∙m/s ή

- Στροφική κίνηση:

Όπου η ασκούμενη ροπή είναι τώρα μεταβλητή τ=F∙R=2t∙0,5=t (S.Ι.), οπότε κάνοντας ομοίως το διάγραμμα τ-t, το εμβαδόν του κίτρινου τριγώνου είναι αριθμητικά ίσο με τη συνολική μεταβολή της στροφορμής.

Lτ-Lαρχ= ½ 10∙10kg∙m/s=50 kg∙m2/s ή

Με βάση τις τιμές που βρήκαμε, η κινητική ενέργεια του δίσκου είναι:

→

Σχόλιο.

Η σχέση (4) ισχύει και στην περίπτωση μεταβλητής δύναμης συνδέοντας την υcm και την ω κάθε στιγμή ανεξάρτητα της δύναμης (και ροπής) που ασκείται, αρκεί η δύναμη να δρα εφαπτομενικά. Έτσι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να δουλέψουμε στο τελευταίο ερώτημα δυο φορές με διάγραμμα, αφού αν υπολογίσουμε π.χ. την ταχύτητα υcm=2,5m/s, θα έχουμε:

dmargaris@gmail.com