# Διερευνώντας την ανατροπή και την ολίσθηση.

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας «όρθιος» ομογενής κύλινδρος, μάζας Μ=60kg, ακτίνας R και ύψους 4R. Ασκούμε στο σημείο Α, το οποίο απέχει κατακόρυφη απόσταση y=R από το κέντρο μάζας Ο, μια οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα (η προβολή του κυλίνδρου στο επίπεδο κίνησής του).

i)  Ποιο το ελάχιστο μέτρο της δύναμης F για να ανατραπεί ο κύλινδρος, αν ο συντελεστής τριβής είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να μην προηγηθεί ολίσθηση του κυλίνδρου;

ii)  Στο σημείο Α ασκούμε μεταβλητή οριζόντια δύναμη που το μέτρο της μεταβάλλεται με το χρόνο, σύμφωνα με την εξίσωση F=4t (S.Ι.). Αν οι συντελεστές τριβής μεταξύ κυλίνδρου και επιπέδου έχουν τιμές μ=μs=0,3 ο κύλινδρος πρώτα θα ανατραπεί ή θα ολισθήσει;

iii) Ποια χρονική  στιγμή θα ανατραπεί ο κύλινδρος;

iv)  Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου τη στιγμή που αρχίζει να ανατρέπεται.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

Έστω ότι στο Α ασκούμε μια μικρού μέτρου δύναμη F, χωρίς να προκληθεί ούτε ολίσθηση ούτε ανατροπή του κυλίνδρου, έχουμε δηλαδή ισορροπία.

ΣF=0 → Ν=Μg και Τs=F.

Στο=0 ή –F∙R-Τs∙2R+Ν∙x=0 →

(1)

Από την σχέση αυτή βλέπουμε ότι αν μεγαλώσει το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F, θα αυξηθεί και ο μοχλοβραχίονας της κάθετης αντίδρασης (δύναμης στήριξης) του επιπέδου. Με άλλα λόγια ο φορέας της Ν απομακρύνεται από το κέντρο μάζας Ο του κυλίνδρου. Αλλά τότε η μέγιστη δύναμη που μπορεί να ασκηθεί χωρίς να ανατραπεί ο κύλινδρος, θα είναι αυτή για την οποία θα έχουμε τη μέγιστη δυνατή τιμή του x, που δεν είναι άλλη από την ακτίνα R του κυλίνδρου, οπότε από την (1) βρίσκουμε:

Οπότε για τιμές δύναμης πάνω από 200Ν ο κύλινδρος ανατρέπεται ή ισοδύναμα το ελάχιστο μέτρο της δύναμης που πρέπει να ασκηθεί για να ανατραπεί ο κύλινδρος είναι οριακά τα 200Ν.

Τι σημαίνει η παραπάνω φράση; Ας δούμε το διπλανό διάγραμμα. Για τιμές της δύναμης κάτω από τα 200Ν ο κύλινδρος ισορροπεί. Για τιμές μεγαλύτερες από 200Ν, ανατρέπεται…

Σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα για να ανατραπεί ο κύλινδρος, πριν αρχίσει να ολισθαίνει, θα πρέπει να δεχτεί δύναμη μέτρου F=200Ν. Αλλά αφού F=4t έχουμε:

4t=200 → t1=50s.

Εξάλλου ο κύλινδρος θα αρχίσει να ολισθαίνει όταν η στατική τριβή πάρει τη μέγιστη δυνατή τιμή της, ίση με την οριακή τριβή:

Τορ=μsΝ=μs∙Μg=0,3∙60∙10Ν=180Ν

Αλλά μέχρι τη στιγμή που η τριβή γίνεται 180Ν, ο κύλινδρος ισορροπεί οπότε:

ΣFx=0 ή F=Τs →

4t=180 → t2=45s.

Συμπέρασμα: Αν ασκήσουμε τη μεταβλητή δύναμη F, πρώτα θα έχουμε ολίσθηση και μετά ανατροπή του κυλίνδρου.

Ο κύλινδρος αρχίζει να επιταχύνεται προς τα δεξιά ολισθαίνοντας τη χρονική στιγμή t2=45s. Έστω τη στιγμή t3 αρχίζει και να ανατρέπεται. Τότε η ανατροπή θα γίνει γύρω από το σημείο Β, σημείο στο οποίο ασκείται και η κάθετη αντίδραση του επιπέδου. Αλλά «ανατροπή» σημαίνει ότι ο κύλινδρος αποκτά γωνιακή επιτάχυνση, οπότε εφαρμόζοντας το 2ο νόμο του Νεύτωνα ως προς οριζόντιο άξονα που περνά από το κ.μ. Ο παίρνουμε:

Στο=Ι∙αγων → F∙R+Τολ∙2R -Ν∙R=m∙αγων

Όπου έχουμε πάρει ως θετικές τις δεξιόστροφες ροπές, μιας και η ανατροπή θα είναι δεξιόστροφη, οπότε θα έχουμε και αγων>0. Έτσι παίρνουμε:

F∙R+Τολ∙2R -Ν∙R>0 ή  F>Ν-2Τολ ή F >Μg-2Τολ ή

F > 600Ν-2∙180Ν → F>240Ν

Ο κύλινδρος δηλαδή αρχίζει να ανατρέπεται (οριακά) όταν το μέτρο της ασκούμενης δύναμης γίνει 240Ν, οπότε:

4t=240 → t3=60s.

Αξίζει να επισημανθεί, αλλά και να σχολιασθεί η διαφορετική τιμή για τις χρονικές στιγμές t1 και t3… Και οι δυο αναφέρονται στην ανατροπή, αλλά η πρώτη στην περίπτωση της ισορροπίας του κυλίνδρου, ενώ η δεύτερη στην περίπτωσή της επιτάχυνσής του. Και οι δύο αυτές καταστάσεις δεν είναι ισοδύναμες!

Στο χρονικό διάστημα 45s<t≤60s ο κύλινδρος επιταχύνεται μεταφορικά προς τα δεξιά με επιτάχυνση που βρίσκεται με εφαρμογή του 2ου νόμου:

ΣFx=Μ∙αcm →

F-Τολ=Μ∙αcm →

(S.I.)

Κάνουμε το διάγραμμα αcm-t, όπως στο διπλανό σχήμα, οπότε το εμβαδόν του γκρι τριγώνου, είναι αριθμητικά ίση με την μεταβολή της ταχύτητας του κέντρου μάζας του κυλίνδρου:

Αλλά υ0=0, οπότε η ταχύτητα του κυλίνδρου όταν αρχίσει η ανατροπή του έχει μέτρο 7,5m/s. Κατά συνέπεια:

dmargaris@gmail.com