# Οι παραλλαγές πάνε και έρχονται…

Στο διπλανό κύκλωμα, το ιδανικό βολτόμετρο δείχνει ένδειξη V1=10V.

i) Αν αφαιρέσουμε το βολτόμετρο και το συνδέσουμε στα σημεία Κ και Λ, θα δείξει ένδειξη V2, όπου:

α) V2<V1,   β) V2=V1,  γ)  V2>V1.

ii) Συνδέουμε τα σημεία Κ και Λ μέσω ιδανικού αμπερομέτρου. Η ένδειξη του αμπερομέτρου Ι1 είναι:

α)    β) ,   γ) .

iii) Παράλληλα στον αντιστάτη συνδέουμε δεύτερο ιδανικό αμπερόμετρο, παίρνοντας το 3ο κύκλωμα.

α) Ποια η ένδειξη του βολτομέτρου;

β) Ποιο αμπερόμετρο θα δείξει μεγαλύτερη ένδειξη;

Απάντηση:

Το ιδανικό βολτόμετρο θεωρούμε ότι έχει άπειρη αντίσταση, οπότε η πηγή δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα (στην πραγματικότητα η εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου, είναι πάρα πολύ μεγάλη, π.χ. 10kΩ, οπότε η πηγή διαρρέεται από ένα ελάχιστο ρεύμα, έντασης της τάξης των mΑ, το οποίο θεωρούμε μηδενικό). Αλλά τότε η ένδειξη του βολτομέτρου V1 είναι ίση με την ΗΕΔ της πηγής (V1=Ε).

Συνδέοντας το βολτόμετρο μεταξύ Κ και Λ παίρνουμε το διπλανό κύκλωμα, που και πάλι δεν διαρρέεται από ρεύμα, συνεπώς η τάση στα άκρα του αντιστάτη είναι μηδενική, με αποτέλεσμα το βολτόμετρο να δείχνει ξανά την πολική τάση της πηγής, ίση με την ΗΕΔ. Σωστό το β).

Το ιδανικό αμπερόμετρο δεν έχει εσωτερική αντίσταση (στην πραγματικότητα έχει κάποια πολύ μικρή αντίσταση την οποία θεωρούμε αμελητέα), οπότε το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης:

Σωστό το α).

Συνδέοντας το αμπερόμετρο Α2 (με μηδενική εσωτερική αντίσταση) παράλληλα με τον αντιστάτη, τον βραχυκυκλώνουμε, οπότε δεν διαρρέεται από ρεύμα. Με άλλα λόγια η αντίσταση στο εξωτερικό κύκλωμα μηδενίζεται, άρα ταυτόχρονα βραχυκυκλώθηκε και η πηγή! Αλλά τότε η πηγή διαρρέεται από ρεύμα έντασης .

Με βάση αυτά:

α) Η ένδειξη του βολτομέτρου είναι μηδενική, αφού:

β) Τα δύο αμπερόμετρα δείχνουν την ίδια ένδειξη, δηλαδή:

dmargaris@gmail.com