# Το υλικό σημείο και η δοκός

Μια ομογενής δοκός μάζας m και μήκους l μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το άκρο της Ο. Στο άλλο άκρο της Α προσδένεται ένα σώμα Σ της ίδιας μάζας m, το οποίο θεωρείται υλικό σημείο. Το στερεό που δημιουργείται φέρεται σε θέση, που η ράβδος είναι οριζόντια και αφήνεται να κινηθεί.

i) Η αρχική επιτάχυνση του σώματος Σ έχει μέτρο μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο από g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας;

ii) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα το σώμα Σ κρέμεται μέσω νήματος μήκους l/2 από το άκρο Α της δοκού. Η αντίστοιχη αρχική επιτάχυνση του Σ θα είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από g;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δίνεται η  ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι=ml2/3.

Απάντηση:

Οι δυνάμεις που ασκούνται στο στερεό μας είναι αυτές του διπλανού σχήματος, οπότε εφαρμόζοντας το 2ο νόμο του Νεύτωνα για την περιστροφική του κίνηση, γύρω από τον άξονα στο άκρο Ο παίρνουμε:

Στ=Ιο∙αγων → →

Συνεπώς το υλικό σημείο Σ εκτελεί κυκλική κίνηση με επιτάχυνση (επιτρόχια), κατακόρυφη μέτρου:

Η επιτάχυνση δηλαδή του υλικού σημείου Σ είναι μεγαλύτερη από την επιτάχυνση της βαρύτητας.

Τώρα πια δεν έχουμε ένα στερεό. Έχουμε ένα σύστημα σωμάτων, που αποτελείται από μια ράβδο και ένα υλικό σημείο, ενώ οι ασκούμενες δυνάμεις έχουν σχεδιαστεί στο διπλανό σχήμα. Το ερώτημα είναι το νήμα θα μείνει τεντωμένο ή όχι; Αν είναι τεντωμένο τότε το άκρο Α της ράβδου και το υλικό σημείο Σ κινούνται με την ίδια επιτάχυνση, επιτάχυνση και κάθε σημείου του νήματος. Έστω ότι συμβαίνει αυτό. Παίρνοντας το 2ο νόμο για κάθε σώμα έχουμε:

Ράβδος:   Στο=Ιο∙αγων,1 → →

(1)

Σώμα Σ:   ΣF=m∙αΣ → mg-Τ= m∙αΣ   (2)

Αλλά Τ=Τ΄ ενώ   και με πρόσθεση κατά μέλη των (1) και (2) παίρνουμε:

(3)

Επιστρέφουμε στην (2) παίρνοντας:

Αλλά αρνητική τιμή τάσης, σημαίνει ότι η τάση έχει αντίθετη φορά από αυτή που έχουμε σχεδιάσει. Αυτό όμως σημαίνει ότι το νήμα «σπρώχνει» το σώμα Σ, πράγμα άτοπο!

Κατά συνέπεια τα δυο σώματα δεν κινούνται μαζί, οπότε το Σ δέχεται μόνο το βάρος αποκτώντας επιτάχυνση g.

Σχόλιο:

Η σχέση (3) που παραπάνω βρήκαμε για την επιτάχυνση του Σ στο άκρο νήματος, είναι ίδια με την επιτάχυνση του Σ, όταν έχει προσδεθεί στη ράβδο. Αυτό σημαίνει ότι αν πρόκειται να κινηθούν μαζί ράβδος και Σ, δεν έχει καμιά σημασία το μήκος του νήματος. Η κατάσταση είναι ίδια ωσάν το σώμα να έχει προσδεθεί στο άκρο Α της ράβδου.

dmargaris@gmail.com